## Slide 1: SPALOVACÍ MOTORY

## Slide 2: Co to je spalovací motor…
Mechanický tepelný stroj
Název odvozen od spalování paliva přímo v motoru
Je to nejrozšířenější tepelný motor
Na celém světě se jich vyrábí dnes již stamiliony

## Slide 3
Využití

## Slide 4: Použití tepelných motorů…
Největší uplatnění našly motory k pohonu dopravních a mobilních mechanizačních prostředků všech druhů:
LODĚ
AUTOMOBILY
LETADLA
TRAKTORY
MOTOROVÉ PILY
VOJENSKÁ VOZIDLA
SEKAČKY
LOKOMOTIVY
MOTOCYKLY

## Slide 5: Přeměna energie v motoru
CHEMICKÁ ENERGIE (SPÁLENÍ PALIVA)
TEPELNÁ ENERGIE
MECHANICKÁ ENERGIE

## Slide 6: Rozdělení tepelných motorů - podle způsobu zapálení směsi paliva
ZÁŽEHOVÉ
VZNĚTOVÉ
Zapálení směsi benzínu se vzduchem obstarává zapalovací svíčka.
Svíčka je umístěna do boční části válce nebo do víka.
Do stlačeného vzduchu se vstřikuje palivo a to se samo vznítí působením vysoké teploty a velkého tlaku

## Slide 7: ZÁŽEHOVÝ MOTOR-benzínový
Palivem je benzín
Účinnost motoru je 30%
Do válce se přímo vstřikuje směs benzínu se vzduchem
K zapálení směsi dojde pomocí svíčky
Motor pracuje buď ve dvou nebo ve čtyřech dobách, proto se dělí na:
ČTYŘDOBÉ
DVOUDOBÉ

## Slide 8: VZNĚTOVÝ MOTOR- Dieselův
Palivem je motorová nafta
Motor vynalezl Ing. Rudolf Diesel
Do válce se nasává pouze vzduch
Nafta se do motoru vstřikuje při stlačení válce
Účinnost motoru je 35%
Ve válci dochází při stlačení k většímu tlaku

## Slide 9
Vznětový motor
- masivnější motor v náklaďácích, lokomotivách, lodích
- těžší než motory zážehové, má větší účinnost

## Slide 10
Vznětový čtyřdobý motor (Dieselův motor)
- obdobná konstrukce jako motor zážehový
- nemá svíčku
- do válce se nasaje vzduch a jehla vstříkne naftu
- neboť je vzduch zahřát stlačením na vysokou
teplotu,vstříknutá směs se samovolně zapálí
1. sání
2. stlačování
3. rozpínání
4. výfuk

## Slide 11: Zážehový motor - ČTYŘDOBÝ
Pracuje ve čtyřech dobách.
Doby se během minuty opakují několiktisíckrát.
ČÁSTI MOTORU:
Válec
Píst
Zapalovací svíčka
Sací a výfukový ventil

## Slide 12
Válec zážehového čtyřdobého motoru
sací ventil
výfukový ventil
zapalovací svíčka
válec
píst
kliková hřídel

## Slide 13: PRVNÍ DOBA - SÁNÍ
Píst jde dolů
Sací ventil je otevřen, nasává
se jím směs benzínu
se vzduchem
Výfukový ventil
je uzavřen

## Slide 14: DRUHÁ DOBA - STLAČOVÁNÍ
Oba ventily se uzavřou
Píst jde nahoru a stlačuje směs benzínu se vzduchem

## Slide 15: TŘETÍ DOBA - VÝBUCH
Elektrická svíčka zapálí směs
Směs rychle shoří
Horké plyny tlačí píst dolů

## Slide 16: ČTVRTÁ DOBA - VÝFUK
Píst jde nahoru a vytlačuje spálené plyny
Otevírá se výfukový ventil

## Slide 17
Ve čtyřválcovém motoru je vždy každý válec v jiném pracovním cyklu. Práci koná vždy jen jeden válec, který je ve fázi rozpínání.

## Slide 18: Zážehový motor - DVOUDOBÝ
Pracuje ve dvou dobách
Je lehčí a menší
První doba: sání, výfuk a stlačování
Druhá doba: výbuch
Použití:
V menších motocyklech
Motorových pilách
Sekačkách…
Je jednodušší, nepotřebuje ventily, chladí se sám vzduchem, nepotřebuje chladič
Nevýhoda: nedokonalé spalování paliva, větší spotřeba než čtyřdobý motor = vyšší znečištění ovzduší

## Slide 19
Válec zážehového dvoudobého motoru
výfukový otvor
sací otvor
přepouštěcí kanál
píst
válec
svíčka
kliková hřídel

## Slide 20: PRVNÍ DOBA
Píst jde nahoru a stlačuje směs ve válci
Když je píst dost vysoko, otevře se pod ním sací potrubí
Potrubím proudí směs do prostoru pod pístem

## Slide 21: DRUHÁ DOBA
Výbuch stlačí píst dolů
Když je píst dole, otevře se přepouštěcí potrubí nalevo
Potrubím proudí směs z prostoru pod pístem do válce
Současně se otevře výfukové potrubí
Aby palivová směs nešla přímo do výfuku, je na pístu kopeček

## Slide 22
Wanklův motor
Motor s otáčivým pohybem pístu
Tento motor má vyšší spotřebu benzínu, proto se v dnešní době příliš nevyužívá.
Ve světě si výrobu Wankelova motoru pro automobily udržela japonská Mazda a ruská Lada. Mazda ho používá ve sportovních automobilech (momentálně Mazda RX8) a Lada ve vozidlech ozbrojených složek Ruska. Ve sportovních automobilech vyšší spotřeba nehraje takovou roli a Rusko nemělo nikdy nedostatek ropy.

## Slide 23: Kontrolní otázky:
Jak dělíme motory podle druhu paliva?
Jak dělíme motory podle způsobu zapálení směsi?
Jaké jsou přeměny energie v motoru?
Který z motorů je lepší? Proč?
Jaký je rozdíl mezi dvoudobým a čtyřdobým zážehovým motorem?
Popiš funkci dvoudobého motoru.
Jaké pracovní fáze má čtyřdobý motor?