## Slide 1: Sériové zapojení rezistorů

## Slide 2: ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ
Zařazujeme-li do el. obvodu spotřebiče, je možné to provést několika způsoby – sériově, paralelně, do hvězdy, kombinovaně.
Jsou-li v obvodu zapojeny dva spotřebiče (rezistory nebo žárovky),mohou být zapojeny dvěma základními způsoby:
za sebou – sériově
vedle sebe – paralelně

## Slide 3: SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ – ZA SEBOU
V denní i technické praxi je někdy nutné v jednotlivých zapojeních nahradit více spotřebičů spotřebičem jedním.
Výsledný odpor R dvou rezistorů spojených v el. obvodu za sebou (sériově) se rovná součtu odporů R1, R2 obou rezistorů.
R = R1+ R2

## Slide 4
R₂
R₁
U
Proud je při zapojení v sérii všude stejný. Stejný proud protéká jedním a pak druhým rezistorem.
I

## Slide 5
V
V
R₂
R₁
U
U₁
U₂
Napětí, které je na zdroji, se v tomto zapojení dělí na jednotlivé rezistory v poměru velikosti jejich odporů. Pro napětí platí
U = U₁ + U₂
Na rezistoru s větším odporem je větší napětí.

## Slide 6
Řešili jsme obvod se sériovým zapojením (za sebou).

## Slide 7
A
+
-
V
V
Schéma sériového zapojení rezistorů:
R1
R2
Rezistory o odporech R1 a R2 jsou zapojeny sériově (za sebou).
Na rezistoru R1 je napětí U1.
U1
Prochází jím proud I1.
I1
Na rezistoru R2 je napětí U2.
U2
Prochází jím proud I2.
I2
Ampérmetrem byl naměřen proud I, který je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejný .
Na zdroji je napětí U.
Vztahy mezi veličinami v tomto obvodu:
I = I1 = I2 ..... proud je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejný
U = U1 + U2 ... napětí na zdroji je součtem napětí na obou rezistorech
R = R1 + R2 ... celkový odpor je součtem odporů obou rezistorů

## Slide 8
V obvodu jsou dva rezistory spojeny sériově. První rezistor má odpor 30 Ω, druhý má odpor 70 Ω. Jaký je odpor obvodu?
Rezistory jsou zapojeny sériově platí: R = R₁ + R₂
R₁ = 30 Ω
R₂ = 70 Ω
R = ? .
R = R₁ + R₂
R = 30 + 70
R = 100 (Ω)
Odpor obvodu je 100 Ω.

## Slide 9
V obvodu jsou zapojeny za sebou dva rezistory. Prochází jimi proud I = 0,2 A. Na prvním rezistoru bylo naměřeno napětí U1= 3,6 V, na druhém U2= 2,4 V. Vypočítej odpory rezistorů a jejich celkový odpor.
I = I1 = I2 = 0,2 A
U1= 3,6 V
U2= 2,4 V
R1 = ? Ω
R1 = U1 : I1
R1 = 3,6 : 0,2 Ω
R1 = 18 Ω
R2 = ? Ω
R2 = U2 : I2
R2 = 2,4 : 0,2 Ω
R2 = 12 Ω
R = ? Ω
R = R1 + R2
R = 18 + 12 Ω
R = 30 Ω

## Slide 10
Rezistory o odporech 100 Ω a 200 Ω jsou zapojeny za sebou. Napětí na zdroji je 30 V. Vypočítej celkový odpor, proud procházející obvodem, napětí na prvním rezistoru a druhém rezistoru.
U= 30 V
R1= 100 Ω
R2= 200 Ω
R = ? Ω
R = R1 + R2
R = 100 + 200 Ω
R = 300 Ω
I = ? A
I = U : R
I = 30 : 300 A
I = 0,1 A = I1 = I2
U1 = ? V
U1 = R1 . I1
U1 = 100 . 0,1 V
U1 = 10 V
U2 = ? V
U2 = R2 . I2
U2 = 200 . 0,1 V
U2 = 20 V